Elbląg, dnia      września 2017 r.

ZSZ1.261.2.2017

ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 ORAZ INFORMACJA O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dot. postępowania ZSZ1.261.2.2017:

Dostawa wyposażenia do trzech pracowni w Zespole Szkół Zawodowych

Nr 1 w ramach projektu „Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu”

Zamawiający na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje zmiany treści SIWZ w sposób następujący:

I.  W WYCENIE DOSTAWY dla Części 2 zamówienia stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ:

a) zapis poz. 1 o treści:

„Suwmiarka uniwersalna

Typ

Narzędzia pomiarowe

Zastosowanie

Pomoc dydaktyczna na zajęciach z rysunku technicznego

Opis

Suwmiarka musi posiadać minimum:

- odczyt noniuszowy o  dokładności min. 1/20 i 1/128”

- zakres pomiarowy: 250 - 350 mm

- 4 funkcje pomiaru (zewnętrzny, wewnętrzny, wysokość i głębokość) i 1 trasowania

- śruba blokująca

Dodatkowe wymagania

wykonanie – stal nierdzewna hartowana

Wymiary

Długość szczęk 50 -70 mm”

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:

„Suwmiarka uniwersalna

Typ

Narzędzia pomiarowe

Zastosowanie

Pomoc dydaktyczna na zajęciach z rysunku technicznego

Opis

Suwmiarka musi posiadać minimum:

- odczyt noniuszowy o  dokładności min. 1/20 i 1/128”

- zakres pomiarowy: 250 - 350 mm

- 4 funkcje pomiaru (zewnętrzny, wewnętrzny, wysokość i głębokość)

- śruba blokująca

Dodatkowe wymagania

wykonanie – stal nierdzewna hartowana

Wymiary

Długość szczęk 50 -70 mm”

b) zapis poz. 4 o treści:

„Kątomierz uniwersalny

Typ

Narzędzia pomiarowe

Zastosowanie

Pomoc dydaktyczna na zajęciach z rysunku technicznego

Opis

Kątomierz uniwersalny musi posiadać minimum:

- odczyt noniuszowy

- dokładność odczytu minimum 1/120 = 5 minut

- ramiona przesuwne blokowanie za pomocą śruby zaciskowej

- tarcza z podziałką 0-900 biegnąca w obu kierunkach

- dwa wymienne ramiona o długości: 140-160 mm i 290-300 mm”

Zamawiający zastępuje zapisem o następującej treści:

„Kątomierz uniwersalny

Typ

Narzędzia pomiarowe

Zastosowanie

Pomoc dydaktyczna na zajęciach z rysunku technicznego

Opis

Kątomierz uniwersalny musi posiadać minimum:

- odczyt noniuszowy

- dokładność odczytu minimum 1/12° = 5 minut

- ramiona przesuwne blokowanie za pomocą śruby zaciskowej

- tarcza z podziałką 0-90° biegnąca w obu kierunkach

- dwa wymienne ramiona o długości: 140-160 mm i 290-300 mm”

II. Zamawiający WYCENĘ DOSTAWY dla Części 2 zamówienia stanowiącą ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ zastępuje WYCENĄ DOSTAWY dla Części 2 zamówienia przekazywaną jako Załącznik A. do Zmiany Treści SIWZ Nr 1 zawierającą zmiany, o których mowa w pkt I.

III. Zamawiający przedłuża termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu do dnia: 
17 października 2017 roku do godz. 930.

Zamawiający informuje, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 października 2017 roku o godz. 1000 w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w pokoju nr 20.

W związku z powyższym:

-	zapis pkt XI. ppkt 1. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1. 	Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1, 82-300 Elbląg ul. Zamkowa 16a – pokój nr 1.

Termin składania ofert upływa dnia 17 października 2017 r. o godz. 930”

-	zapis pkt XI. ppkt 2. SIWZ otrzymuje brzmienie:

„2.	Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu 17 października 2017 r. o godz. 1000 w siedzibie Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w pokoju nr 20. Otwarcie ofert jest jawne.”

Załącznik:

Załącznik A. do Zmiany Treści SIWZ Nr 1 – WYCENA DOSTAWY dla Części 2 zamówienia stanowiąca ZAŁĄCZNIK NR 1a do SIWZ

..............................................................

WYCENA DOSTAWY

| Lp. | Opis Zamawiającego | Opis oferowanego przedmiotu | ILOŚĆ | Wartość bez podatku w zł | Stawka podatku w % | Kwota podatku w zł (kol. 5x6) | Wartość wraz z podatkiem w zł (kol. 5+7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Suwmiarka uniwersalna Typ Narzędzia pomiarowe Zastosowanie Pomoc dydaktyczna na zajęciach z rysunku technicznego Opis Suwmiarka musi posiadać minimum: - odczyt noniuszowy o dokładności min. 1/20 i 1/128” - zakres pomiarowy: 250 - 350 mm - 4 funkcje pomiaru (zewnętrzny, wewnętrzny, wysokość i głębokość) - śruba blokująca Dodatkowe wymagania wykonanie – stal nierdzewna hartowana Wymiary Długość szczęk 50 -70 mm |  | 18 zestawów |  |  |  |  |
| 2 | Mikrometr do pomiarów zewnętrznych Typ Narzędzia pomiarowe Zastosowanie Pomoc dydaktyczna na zajęciach z rysunku technicznego Opis Mikrometr do pomiarów zewnętrznych musi posiadać minimum: - odczyt noniuszowy - zakres pomiarowy 25-50 mm - dokładność odczytu minimum 0,01mm - dokładność pomiaru do 0,004 mm - tuleja sprzęgła i dźwigienka ustalająca - odkuwany kabłąk i chromowana na mat podziałka - hartowane wrzeciono o średnicy minimum 6,5 mm z dokładnie docieranymi powierzchniami pomiarowymi z węglików spiekanych Dodatkowe wymagania wykonanie powierzchni pomiarowych –węglik spiekany, docierany |  | 18 szt. |  |  |  |  |
| 3 | Mikrometr do pomiarów wewnętrznych Typ Narzędzia pomiarowe Zastosowanie Pomoc dydaktyczna na zajęciach z rysunku technicznego Opis Mikrometr do pomiarów wewnętrznych musi posiadać minimum: - odczyt noniuszowy - zakres pomiarowy 5-30 mm - dokładność odczytu minimum 0,01mm - dokładność pomiaru do 0,007 mm - tuleja sprzęgła i dźwigienka ustalająca - obowiązkowo pierścień montażowy Dodatkowe wymagania Hartowane i precyzyjnie docierane powierzchnie pomiarowe |  | 18 szt. |  |  |  |  |
| 4 | Kątomierz uniwersalny Typ Narzędzia pomiarowe Zastosowanie Pomoc dydaktyczna na zajęciach z rysunku technicznego Opis Kątomierz uniwersalny musi posiadać minimum: - odczyt noniuszowy - dokładność odczytu minimum 1/12° = 5 minut - ramiona przesuwne blokowanie za pomocą śruby zaciskowej - tarcza z podziałką 0-90° biegnąca w obu kierunkach - dwa wymienne ramiona o długości: 140-160 mm i 290-300 mm |  | 18 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Uwaga:

W kolumnie „Opis oferowanego przedmiotu” należy podać producenta, model, opis i parametry oferowanego wyposażenia.

W przypadku zgodności oferowanego wyposażenia z opisem i parametrami opisanymi przez Zamawiającego dopuszcza się zastosowanie zapisu „zgodnie z SIWZ” i wskazanie producenta i modelu oferowanego wyposażenia. W przypadku, gdy oferowane wyposażenie nie posiada modelu wystarczy wskazanie producenta, opisu i parametrów lub wskazanie producenta i zastosowanie zapisu – zgodnie z SIWZ.

..................................................................................................

imię, nazwisko, podpis i pieczątka lub czytelny podpis osoby uprawnionej

(osób uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy